Cabines GAMME CLASSIC 10

Fourniture et pose de cabines préfabriqués gamme Classic 10 de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Hauteur des cabines 2000 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm avec pied vérin.

- 17 Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 2 m de profondeur

- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Pièces d'assemblage (équerres) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 3 équerres

- Liaison et contreventement de l'ensemble par bandeau en aluminium de forte section (40 mm x 40 mm) disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité. Coloris standard : gris RAL 7035.

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7038 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur par clef carré.

- 1 bouton de porte double gris RAL 7038

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7038 en nylon. 3 paumelles par porte dont 1 à ressort.

Options / accessoires :

- 3 formes de porte au choix : standard, vague et dune

- Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond)

- Plan sanitaire (vasque, éviers, linge…)

- Fond de cabine avec trappe poubelle (avec gaine technique accessible uniquement)

- Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris selon le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES

- Pictogrammes gravés sur panneau stratifié ép.2.5mm couleur G029 (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)

- Patère simple nylon gris RAL 7038

Cabines GAMME CLASSIC 13

Fourniture et pose de cabines préfabriqués gamme Classic de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en stratifié massif de 12.5 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Hauteur des cabines 2000 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm avec pied vérin.

- 17 Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 2 m de profondeur

- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Pièces d'assemblage (équerres) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 3 équerres

- Liaison et contreventement de l'ensemble par bandeau en aluminium de forte section (40 mm x 40 mm) disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité. Coloris standard : gris RAL 7035.

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7038 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur par clef carré.

- 1 bouton de porte double gris RAL 7038

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7038 en nylon. 3 paumelles par porte dont 1 à ressort.

Options / accessoires :

- 3 formes de porte au choix : standard, vague et dune

- Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond)

- Plan sanitaire (vasque, éviers, linge…)

- Fond de cabine avec trappe poubelle (avec gaine technique accessible uniquement)

- Panneaux de douche équipés de robinetterie, coloris selon le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES

- Pictogrammes gravés sur panneau stratifié ép.2.5mm couleur G029 (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)

- Patère simple nylon gris RAL 7038