Séparations d’urinoirs 400x800mm (10 mm)

Fourniture et pose de séparations d’urinoirs 400x800mm de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Généralités :

- Les séparations sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Les Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Pièces d'assemblage (pinces) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 pinces. Assemblage des séparations sur mur d'extrémité par 3 pinces.

- Fixation murale uniquement

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Hauteur :800mm

- Largeur : 400mm

Séparations d’urinoirs 400x1200mm (10 mm)

Fourniture et pose de séparations d’urinoirs 400x1200mm de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Généralités :

- Les séparations sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Les Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Pièces d'assemblage (pinces) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 pinces. Assemblage des séparations sur mur d'extrémité par 3 pinces

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Hauteur :1200mm

- Largeur : 400mm

Séparations Maternelle 700x800mm (10 mm)

Fourniture et pose de séparations maternelle 700x800mm de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Généralités :

- Les séparations sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Les Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Pièces d'assemblage (pinces) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 pinces. Assemblage des séparations sur mur d'extrémité par 3 pinces

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Hauteur :800mm

- Largeur : 700mm

Options :

- 3 formes en option : standard, vague et nuage