Cabines GAMME STANDARD

Fourniture et pose de cabines préfabriqués gamme standard de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et Parties fixes de façade sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Hauteur des cabines 2040 mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm avec pied vérin.

- Les Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Refends autoportants en une seule pièce jusqu'à 2 m de profondeur

- Huisserie porte réalisée avec 2 profilés aluminium laqué 85 x 30mm RAL7035mm dont 1 avec joint de porte reliés en haut par un profilé aluminium laqué RAL7035 40mm x 40mm.

- Huisserie de partie fixe réalisée avec 2 profilés aluminium laqué 85 x 30mm RAL7035mm reliés en haut par un profilé aluminium laqué RAL7035 40mm x 40mm.

- Pièces d'assemblage (équerres) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 3 équerres. Assemblage des blocs portes et partie fixe sur refends avec Profilé aluminium 85mm x 30mm  laqué RAL 7035

- Liaison et contreventement de l'ensemble par bandeau en aluminium de forte section (40 mm x 40 mm) disposé entre profil aluminium laqué gris RAL7035.

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Verrou pivotant en nylon gris RAL 7038 avec voyant libre/occupé rouge et blanc décondamnable de l'extérieur par clef carré.

- 1 bouton de porte gris RAL 7038

- Charnières aluminium anodisé. 3 paumelles par porte.

- 1 ferme porte pour le retour en position fermé

- 1 joint de porte caoutchouc clipsé sur le montant aluminium

Cotes standards bloc portes:

- Cote extérieur bloc porte : 890mm

- Cote extérieur bloc porte PMR : 990mm

Options / accessoires :

- 3 formes de porte au choix : standard, vague et dune

- Ensemble pare douche + banc (banc ¼ de rond)

- Plan sanitaire (vasque, éviers, linge…)

- Fond de cabine avec trappe poubelle (uniquement avec gaine technique accessible)

- Pictogrammes gravés sur panneau stratifié ép.2.5mm couleur G029 (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)