Cabines Gamme Maternelle (10 mm)

Fourniture et pose de cabines préfabriqués gamme Maternelle 10 de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Hauteur des portes et refends: 850mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm avec pied vérin.

- 17 Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Pièces d'assemblage (équerres) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 2 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 2 équerres

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Largeur minimum des meneaux à 250mm pour un bon maintien de l’ensemble

- Système anti pince doigt avec décalage de la porte laissant 1 cm de jour entre la porte et le meneau

- Pas de verrou ni de bouton de porte, trou de préhension Ø50mm servant de poignée pour ouvrir la porte

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7038 en nylon. 2 paumelles par porte

Options :

- 3 formes de porte au choix : standard, vague et dune

Cabines Gamme Maternelle (13 mm)

Fourniture et pose de cabines préfabriqués gamme Maternelle 13 de la société KIT VULCAIN INDUSTRIES (44260 Malville, tél : 02 40 56 08 36) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en stratifié massif de 12.5 mm d'épaisseur finition « FA» label antibactérien sanitized fabriqués par Polyrey gamme reysipur (ou équivalent). Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

- Hauteur des portes et refends: 850mm + vide au sol réglable de 100 à 140 mm avec pied vérin.

- 17 Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif KIT VULCAIN INDUSTRIES.

Détails techniques :

- Meneaux de façade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Pièces d'assemblage (équerres) en aluminium laqué gris RAL 7035. Fixation au mur de

fond par 2 équerres. Assemblage des meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité par 2 équerres

- Pieds vérin aluminium laqué avec tige et platine inox permettant un réglage de vide au sol de 80 à 120 mm. Coloris gris RAL 7035.

- Largeur minimum des meneaux à 250mm pour un bon maintien de l’ensemble

- Système anti pince doigt avec décalage de la porte laissant 1 cm de jour entre la porte et le meneau

- Pas de verrou ni de bouton de porte, trou de préhension Ø50mm servant de poignée pour ouvrir la porte

- Visserie inox traversante avec insert inox

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7038 en nylon. 2 paumelles par porte

Options :

- 3 formes de porte au choix : standard, vague et dune